Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта						О.З.Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, к.г.н.		Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, к.э.н.		Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Зареченского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Заречное (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Зареченского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Заречное (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Зареченского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Заречное (1:5 000). |

ТОМ 1.  ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ ЗАРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											6

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ			7

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ			7

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ				8

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-                    ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ										9

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.2. ПРОЕКТНОЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ                  ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ							11

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ										15

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ							16

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ    ИНФРАСТРУКТУРЫ								16

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ            ИНФРАСТРУКТУРЫ								17

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 			20

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО            НАСЛЕДИЯ											21

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ                ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ					22

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Зареченского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Цель проекта – обеспечение градостроительными средствами улучшение качества жизни населения и экономики поселения, определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений.

Задачи проекта для достижения поставленной цели:

- разработка основные направления градостроительного развития территории с учётом особенностей социально-экономического развития, историко-культурного наследия и природных условий;

- определение планируемых зон различного функционального назначения;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- определение перечня мероприятий по территориальному планированию.

Проект генерального плана Зареченского сельского поселения  Тайшетского муниципального района Иркутской области подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых, программно-стратегических и градостроительных документов Российской Федерации, Иркутской области, Тайшетского района, Зареченского   поселения.

Так как цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий – приоритетов и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности настоящую  работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения градостроительными средствами.

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Зареченское муниципальное образование расположено в центральной части Тайшетского района.

Поселение граничит на севере с Половино-Черемховским  муниципальным образованием, на востоке с Бирюсинским муниципальным образованием, на юге – с Бирюсинским муниципальным образованием «Бирюсинское городское поселение», Тимирязевским и Рождественским муниципальными образованиями, на западе – с Венгерским муниципальным образованием.

Удаленность с. Заречное от районного центра составляет 40 км, расстояние от центра поселения  до ближайшей железнодорожной станции Запань 3 км.

По территории поселения проходит Транссибирская магистраль, ж.д. Абакан – Тайшет, по северо-восточной границе – автомагистраль М -53.

Общая площадь муниципального образования оставляет 25,6 тыс. га.

Большая часть территории занята лесным фондом. Земли сельскохозяйственного назначения составляют  менее 30%  общей площади.

Численность постоянного населения (по данным федеральной службы государственной статистики, с  учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) по состоянию на начало 2012 г.- 538 (на начало 2010 г. – 557, 2011 - 552) человек.

На территории поселения  имеется и сезонно проживающее население.

Уровень смертности превышает уровень рождаемости. Сальдо механического движения преимущественно отрицательное.

Население с доходами ниже прожиточного минимума составляет почти половину всего населения.

В состав поселения входят 6 населенных пунктов: село Заречное, д.Троицк, д.Зыряновка, д.Енисейка, пос.ж.д.ст.Туманшет, пос.ж.д.ст.Запань.

Пос. ж.д ст. Туманшет не имеет населения.

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Определяющую роль для муниципального образования играет предприятие ООО «Нива», которое занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции – молоко, мясо, зерно. Это предприятие сократило поголовье скота и закрыло  ферму  в д.Троицк.

Из 6 крестьянско-фермерских хозяйств, прошедших государственную регистрацию, продолжать осуществлять свою деятельность 2 (выращивание зерновых, картофеля, заготовка кормов). Остальные хозяйства временно прекратили свою деятельность.

ООО «Нива» производит 1/3 сельскохозяйственной продукции поселения, четвертую часть производят личные подсобные хозяйства.

На территории МО расположено Абаканское отделение РЖД, структурное подразделение ОАО «РЖД» Красноярской ж/д.

На территории МО имеется 3 магазина в с. Заречное и д. Троицк.

Жилищный фонд поселения составляет 7,8 тыс. кв. м,  78% жилищного фонда поселения приходится на индивидуальную застройку.

Большинство муниципальных жилых домов нуждается в ремонте. Степень износа муниципального жилого фонда 80%.

Жилой фонд не благоустроенный.

Среднедушевая обеспеченность общей площадью жилищ составляет 14,5 кв.м.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и  требует обновления.

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести сельскохозяйственное производство экологически чистой продукции.

Главным сдерживающими факторами развития агропромышленного комплекса поселения в настоящее время является технологическая отсталость, отсутствие экономических возможностей для модернизации сельскохозяйственного производства. Из-за отсутствия необходимых технических и финансовых средств ФГУ КП-41 ОИУ 25 не в состоянии в настоящее время не только применять в производстве высокопроизводительную технику и новые прогрессивные технологии, но и качественно выполнять минимальный объем требуемых агротехнических работ, что ведет к потерям и удорожанию продукции.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание мало механизированного труда.

Однако, с  учетом социально – экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

В целях развития мелкорозничной торговли целесообразно строительство объектов торговли во всех населенных пунктах поселения.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом  Бирюсинского  лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Степень реализации возможных направлений развития  поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и  в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности социально-экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения может быть оценена сугубо ориентировочно на проектный срок  и на первую очередь может быть оценена сугубо ориентировочно в 0, 5 тыс. человек.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 6 населенных пунктов,  железная дорога, автомобильные дороги и река Бирюса.

Основные транспортно-планировочные оси Генеральным планом предлагается развивать вдоль железной дороги «Абакан-Иркутск»,  автомобильных дорог М-3 «Байкал» – Заречное», «Заречное – Зыряновка».

Второстепенная планировочная ось Генеральным планом формируется вдоль р. Бирюса, как ландшафтно-природная ось.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Зареченского сельского поселения, Генеральным планом  предлагается село Заречное.

Второстепенным планировочным центром, организующим южную часть территории поселения, Генеральным планом предлагается д. Троицк, расположенная  на юге  поселения, на р. Бирюсе.

Второстепенными планировочными подцентрами планировочной структуры можно считать  населенные пункты д. Запань и  д. Енисейка.

Территорию д. Зыряновка и п. ж\д.стТуманшет в перспективе, возможно, использовать в качестве  территории для подсобных хозяйств.

Новое жилищное строительство размещается в проектируемых  границах с. Заречное. Выбор территории сделан на основе анализа планировочной структуры и градостроительных возможностей поселения (см. схему  «Основной чертеж. Планируемое размещение объектов местного значения. Границы населенных пунктов. Функциональные зоны»).

Проектная планировочная структура с.Заречное

Основные принципиальные предложения по планировочной структуре села Заречное:

- сохранение и развитие сложившегося планировочного каркаса села Заречное и прилегающих территорий

- гармоничная взаимосвязь природного ландшафта и функционально-планировочной  линейной структуры;

- строительство новых и реконструкция существующих объектов социально-бытового назначения, объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- формирование территории нового индивидуального жилищного строительства, на   востоке  и в центре села Заречное;

- увязка жилого фонда с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;

- основной планировочной осью будет продольное транспортное направление – дорога М-3 «Байкал».

- реконструкция существующих улиц, организация удобных связей между жилыми кварталами, общественно-деловым центром и производственными объектами села;

- основной планировочный центр  формируется на основе существующего общественно-делового центра;

- формирование второстепенного планировочного подцентра (зоны общественно-деловой активности) на севере  территории;

- в целях упорядочивания социально-бытовой инфраструктуры  предлагается формирование 2-х планировочных районов: Северного и Южного;

- формирование рекреационной территории вдоль р. Бирюсы.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Заречное, с незначительными реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села Заречное в проектных границах в составе  двух планировочных районов – Северного и Южного.

1. Северный планировочный район Генеральным планом формируется на базе основной селитебной территории, включающей в себя небольшую общественно-деловую зону (здания  администрации, магазинов, дом культуры).

Генеральным планом предлагается формирование в этом планировочном районе одного участка усадебной индивидуальной застройки на востоке села.

2. Южный планировочный район Генеральным планом формируется на основе селитебной территории, включающей в себя основную общественно-деловую зону (здания школы, детского сада, интерната, магазинов, ФАПа).

Генеральным планом предлагается включение в состав Южного планировочного района территории производственного назначения, находящейся за границей населенного пункта, к юго-востоку от нее.

Развитие планировочного центра села Зареченское

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре села, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического пользования.

Генеральным планом предлагается формирование второстепенного планировочного подцентра (зоны общественно-деловой активности) на севере  территории.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Основные градостроительные мероприятия по совершенствование планировочной структуры

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  р. Бирюсы.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное расширение с. Заречное за счет территорий новой жилой застройки на окраинах села.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Планировочная структура с.Троицк, с.Зыряновка, д.Енисейка п. ж\д. Туманшет, Запань

Планировочная структура Троицка расчлененная, жилая территория расположена между основной автодорогой и р. Бирюсой. Основная селитебная территория расположена в южной части населенного пункта. Генеральным планом предусматривается развитие общественно-деловой зоны.

Планировочная структура  п. ж\д.ст.Запань  компактная, селитебная территория привязана к железной дороге. Генеральным планом предусматривается развитие общественно-деловой зоны.

Планировочная структура д. Енисейка компактная, селитебная территория привязана к основной автодороге и р. Бирюсе.

Населенные пункты с.Зыряновка и п. ж\д. Туманшет, малочисленны, в них отмечается ежегодное сокращение населения утрата населения, они  используется в качестве места сезонного проживания. В связи с этим Генеральным планом не предусмотрено каких-либо значимых мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры данных населенных пунктов.

2.2. ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

С целью совершенствования и развития функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны:

- предложения по изменению существующего функционального зонирования территории, с учетом предложений первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

- предложения по преимущественно функциональному использованию земельных участков в разрезе функциональных зон каждого вида (для установления видов разрешенного использования указанных объектов в составе Правил землепользования и застройки);

- параметры выделенных функциональных зон;

- границы функциональных зон (на карте функционального зонирования территории поселения) в соответствии с нижеприведенным перечнем:

Генеральным планом предлагается следующее функциональное зонирование территории Зареченского сельского поселения:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную).

Зона размещения усадебной застройки выявлена во всех населенных пунктах поселения. Генеральным планом предлагается развитие усадебной застройки в с. Заречное и реконструкция жилого фонда в остальных населенных пунктах.

Размещение усадебной индивидуальной жилой застройки предусмотрено в восточной части Северного планировочного района и центре Южного планировочного района  на пустующих незастроенных территориях.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития соцкультбыта в общественно-деловом центре.

- на расчетный срок (2032 г.) территория для жилищного строительства (размещение усадебной индивидуальной застройки) на востоке села.

Ориентировочная площадь территории – 2,1 га, из расчета коэф. семейности 2,5  здесь смогут проживать 26 человек.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения,  общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре села Заречное на свободных территориях. Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования. Кроме того, ряд объектов предлагается разместить в формируемом  общественно-деловом подцентре  на севере села Заречное.

Развитие зон общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении

Возможно развитие общественно-деловой зоны в д. Троицк размещением здесь объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного пользования.

3 Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Генеральным планом предлагается включение территории производственного использования в границы села. Существующие производственно-коммунальные объекты, функционирующие в с. Заречное, предлагается сохранить на этих же площадках.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя:

- зоны сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для введения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом неиспользуемая территория сельскохозяйственного использования рассматривается  как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается развитие территорий предназначенных для размещения подсобных хозяйств в с.Заречное.

В перспективе в остальных населенных пунктах поселения не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития  подсобных хозяйств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны поселения  входят озелененные территории общего пользования,  леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса, запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы  от линий ЛЭП.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1 % обеспеченности в с. Заречное.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением  границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

Функциональное зонирование д.с. Троицк, д.Енисейка, п. .ж\д. ст.Запан, д. Зыряновка и п. ж\д.стТуманшет

Карта функционального зонирования территорий  этих населенных пунктов подготовлена исходя из особенностей современного использования территории, положения этих населенных пунктов в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах  этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное  функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Имеющихся у населенного пункта территориальных ресурсов недостаточно для нормального функционирования и размещения всех необходимых объектов на период расчетного срока Генерального плана.

Генеральным планом предлагается изменение границ населенного пункта с.Заречное, в связи с включением в его границы производственного использования, находящейся к юго-востоку от границ села.

Изменение границ населенного пункта позволит селу стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территориях в течение периода расчетного срока генерального плана.

Границы  остальных населенных пунктов не претерпят изменений.

Основываясь на каждой функциональной зоне, на следующей стадии проектирования будут установлены территориальные зоны, для которых в «Правилах землепользования и застройки» определены границы и градостроительные регламенты.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На 1-ую очередь:

- капитальная реконструкция автодороги М-3 «Байкал» (в пределах муниципального района, перевод всех участков в 3 техническую категорию).

- строительство подъезда к д. Зыряновка;

- капитальная реконструкция автодороги «Заречное – М-3 «Байкал».

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Заречное).

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

    - создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования, и в первую очередь – в центре поселения Заречное, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (не считая транзитных);

    - связи с частичным переходом на газомоторное топливо предусматривается создание АГЗС  в с. Заречное.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог.

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций в с. Заречное.

В области развития железнодорожного транспорта предусматривается строительство второго пути на участке Абакан – Тайшет.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Принимая во внимание снижение численности населения и полную обеспеченность жилой застройки индивидуальными источниками водоснабжения, строительство централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования не предусматривается.

В с. Заречное предлагается реконструкция водозабора, обеспечивающего питьевой водой объекты соцкультбыта, с оборудованием его установкой по водоподготовке и ремонт общественных шахтных колодцев.

Мероприятия по развитию системы водоотведения бытовых стоков

На расчетный срок, учитывая снижение численности населения, строительство централизованной системы канализации в населенных пунктах муниципального образования не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Место утилизации ЖБО предлагается оборудовать на территории свалки ТБО Зареченского муниципального образования.

Мероприятия по развитию системы электроснабжение

Генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие  мероприятия:

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Основным решением для  обеспечения теплом потребителей Зареченского сельского поселения является реконструкция и модернизация существующих котельных.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений в условиях вечномерзлых грунтов необходимо предусмотреть  подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Мероприятия по развитию системы санитарной очистки

Предлагается дальнейшее использование существующей свалки Зареченского муниципального образования с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории.  Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование данной территории для утилизации отходов.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации.

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района рекомендуется разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

Мероприятия по развитию связи

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных  торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, развитие услуг экспресс-доставки товаров

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)  для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Системы спутниковой связи должны действовать в с. Заречное.

Для улучшения качества обслуживания населения поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Зареченского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- создать санкционированную свалку и скотомогильник, отвечающих всем санитарным требованиям;

- рекультивировать лигнинные поля, отравляющие воздух, почву и подземные воды;

- организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать места по утилизации твёрдых бытовых отходов;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной  раздельной  системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории сёл на очистные сооружения;

- провести мероприятия по укреплению берегов р. Бирюса и дорожного полотна вдоль р. Бирюса, а также по предотвращению затопления паводковыми водами,  в том числе, ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях;

- повысить безопасность территории, связанную с лесными пожарами, обеспечив поселение всем необходимым инвентарём, и сигнализацией;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- создать, там, где они отсутствуют, защитные лесные полосы вдоль транспортных магистралей;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

- совершенствовать систему контроля над состоянием окружающей природной среды;

- постоянно проводить мероприятия по организации экологического обучения и воспитания населения.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проектом предлагаются следующие мероприятия, связанные с выявлением объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (мероприятия и объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района и поселения на территории муниципального образования):

- реконструкция объектов социальной сферы, укрепление материально-технической базы социальных объектов;

- капитальный ремонт СОШ в с. Заречное;

- строительство стадиона или спортивной площадки;

- организация сбыта сельскохозяйственной продукции;

- реконструкция автодороги (в пределах муниципального района, перевод в 3 техническую категорию) М-3 «Байкал» - Заречное;

- строительство подъездов к населенным пунктам Енисейка, Зыряновка;

- ремонт моста в районе д.Троицк;

- усовершенствование  (отсыпка щебнем и асфальтирование, пр.)  улично-дорожной сети, организация уличного освещения;

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи, с. Заречное,д. Троицк;

- реконструкция водозабора, обеспечивающего питьевой водой объекты соцкультбыта, с оборудованием его установкой по водоподготовке, с. Заречное;

- ремонт общественных шахтных колодцев;

- проведение мероприятий технического обслуживания сохраняемых территорий захоронения ТБО, с. Заречное; организация сбора и вывоза ТБО; строительство полигона ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- реконструкция и модернизация существующих котельных;

- выполнение регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организация мониторинга состояния вод, используемых для водоснабжения;

- разработка проекта водоохранных зон источников водоснабжения; организация  водоохранных зон источников водоснабжения;

- осуществление работ по благоустройству и  озеленению населённых пунктов;

- укрепление берегов и дорожного полотна вдоль р. Бирюса, предотвращение  затопления паводковыми водами;

- выявление памятников археологии и постановка их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

- рассмотреть предложение настоящего Генерального плана о расширении границ центра поселения.