Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта						Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.			Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 			Вахрамова М.А.

Инженер-экономист							Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор							Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории						Бажанова Е.В.

Архитектор								Самылов К.В.

Архитектор								Беликова И.В.

Инженер 1 категории							Корабинских М.

Инженер 									Шулая И.А.

Инженер									Хайруллин А.Р.

Техник									Лисовский А.О.

Экономист									Романова А.С.

Экономист									Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Зареченского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Заречное (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Зареченского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Заречное (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Зареченского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Заречное (1:5 000). |

ТОМ 2.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  ЗАРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	8

2. Природные условия развития территории					9

2.1. Климат										9

2.2. Почвы										10

2.3. Гидрография									10

2.4. Растительный и животный мир						11

2.5. Инженерно-геологические условия						11

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					14

3.Лесные ресурсы и лесопользование						15

4.Современное состояние поселения							17

4.1. Земельный фонд								17

4.2. Население, расселение							17

4.3. Социально-экономическая ситуация					19

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					20

5. Возможные направления развития поселения					22

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	23

6.1. Проблемы территориального развития					23

6.2. Планировочная организация территории поселения			24

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			28

7. Транспортная инфраструктура							34

8. Инженерная инфраструктура							38

8.1. Водоснабжение								38

8.2. Водоотведение бытовых стоков						40

8.3. Электроснабжение								42

8.4. Теплоснабжение								43

8.5. Санитарная очистка								44

8.6. Связь										46

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей                       среды												48

9.1. Техногенная нагрузка							48

9.2. Состояние геологической среды						48

9.3. Состояние атмосферного воздуха					49

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				49

9.5. Состояние почвенного покрова						50

9.6. Состояние растительного и животного мира				50

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					51

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		51

9.9. Комплексная оценка территории						57

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				59

10. Охрана объектов культурного наследия						60

11. Список использованных материалов						62

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Зареченского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Зареченского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Зареченского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Зареченского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Зареченского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Зареченского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Зареченского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Зареченского муниципального образования Топорову А.В. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Зареченское муниципальное образование образовано в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Граница Зареченского муниципального образования начинается на левом берегу реки Бирюса, в устье р.Туманшет, далее следует в направлении вверх по течению по левому берегу р. Туманшет до устья реки Каменка, проходит по ней  вверх до истока, выходит на водораздел, и следует в северо-западном направлении, выходит на поворот лесовозной дороги в северо-восточном направлении до населенного пункта Тинская Дача, здесь пересекает р. Листвиничная и по ней  следует вниз по течению реки. В  районе железнодорожного остановочного пункта Троицкая меняет направление на северо-восток, проходит по границе болота Моховое до Восточно-Сибирской железной дороги, по р.Конторка, следуя вниз по течению, доходит до старой дороги М-53. далее проходит в близи западной границы с.Конторка, выходит на новую дорогу М-53, проходит по ней в направлении на северо-восток до устья левого притока р.Бирюса, далее проходит по левому  берегу р.Бирюса в направлении вверх по течению и в месте начала русла протоки Озерная переходит на правый берег р.Бирюса, далее  следует по нему в направлении вверх по течению и в устье р.Туманшет переходит на левый берег и замыкается на исходной точке описания.

Зареченское муниципальное образование расположено в центральной части Тайшетского района.

Поселение  граничит на севере с Половино-Черемховским муниципальным образованием, на востоке с Бирюсинским муниципальным образованием, на юге – с муниципальным образованием «Бирюсинское городское поселение», Тимирязевским и Рождественским муниципальными образованиями, на западе – с Венгерским муниципальным образованием.

Удаленность с. Заречное от районного центра составляет 40 км, расстояние от центра поселения  до ближайшей железнодорожной станции Запань 3 км.

По территории поселения проходит Транссибирская магистраль, ж.д. Абакан – Тайшет, по северо-восточной границе – автомагистраль М-53.

На территории поселения отсутствует транспортное пассажирское сообщение.

Транспортно-географическое положение поселения относительно благоприятно для жизнедеятельности населения и хозяйственной деятельности.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат территории Зареченского поселения – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым,  с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 0,3-4°С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С.

Минимальные температуры  снижается до -46°С.

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, достигая 150 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает   200 см.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-16°С,  максимальная – составляет +35-+36 ° С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-западных направлений.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Зареченского сельского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует  опасность возникновения пожаров.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Зареченского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Зареченского сельского поселения представлена  р. Бирюса, протекающей его по его южной границе, её крупными левыми притоками – р. Туманшет, р, Лиственничная протекающей по северо-западной границе поселения, а также другими многочисленными притоками более высоких порядков.

Реки Зареченского муниципального образования, как и реки всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории.

На 1 км2 площади поселения приходится 0,8-1,0 км рек. Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры.

Превышение водораздела над урезом  иногда достигает 100 м.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев).

Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта.

Нередко  мелкие реки перемерзают полностью.

Преобладает снеговое  питание рек.

В мае на реках наблюдается половодье. Паводком затапливается значительная часть деревень Троицкое, Енисейка, село  Заречное,  нанося значительный ущерб населению.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2.

Для территории поселения характерен как местный, так и транзитный сток. В структуре стока преобладает транзитный сток.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

На рассматриваемой территории много старичных озёр, наиболее крупные из них – Чёрное, Гагарье, Травяное и др.

В  поймах рек нередко отмечается сильная  заболоченность.

Обеспеченность населения Зареченского поселения устойчивым речным стоком довольно высокая  и составляет  200 тыс. м3/год на человека.

2.4. Растительный и животный мир

Территория Зареченского поселения находится в пределах лесной – зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром.

Более 50% территории поселения покрыто лесом.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива. Из  хвойных – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр.

В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник.

Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховый и лишайниковый покров. В лесах много черники, голубики, брусники и других ягод и грибов, а также – лекарственных растений.

В таёжных лесах  обитают лось, благородный олень, дикий северный олень, волк, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, белка, бурундук, горностай,  барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки. На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки богаты рыбой. Здесь водятся: хариус, щука, налим, карась, окунь, сиг и др.

В общем растительный и животный мир Зареченского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением и тектоникой, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Территория поселения приурочена к плоским участкам плато, с волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами, с комплексом аккумулятивных террас.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

На 1 км2  территории поселения приходится  до 0,8 км речной сети.

Превышение над урезом воды в реках достигает 100-200 м.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 250 до 300 м.

Геологическое строение

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части Сибирской платформы, в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены полускальными отложениями девона, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, переслаивающимися с нескальными песками, глинами.

Породы осадочного чехла нередко прорваны интрузиями – сибирскими траппами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-4 м до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками.

На территории Зареченского поселения  в четвертичных отложениях имеются месторождения глин (разведано 4).

Основаниями всех сооружений на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы) и свойством набухания.

Наличие на территории поселения слабых, просадочных, набухающих грунтов значительно осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Наиболее распространены трещинно-пластовые пресные воды ордовика и силура.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей ордовика и силура приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика-силура изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Водоносными являются также аллювиальные песчано-глинистые отложения.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Зареченского поселения, приходится 22,16 м3/сут., что на 2-3 порядка выше современного потребления

Подземные воды обладают разнообразным химическим составом.

Наряду с пресными и ультрапресными водами верхних водоносных горизонтов, к глубоким водоносным горизонтам приурочены рассолы с минерализацией до 200-400 г/л и более.

Минеральные воды в интервале глубин 500-1000 м могут быть вскрыты в любой точке Зареченского сельского поселения.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Зареченского сельского поселения имеют место подтопление и заболачивание, эрозия, просадочность, набухание, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание, в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов.

Имеет место также площадная и овражная эрозия.

Площадная и овражная эрозия наиболее характерны для части территории, где возможно развитие легко размываемых лёссовых пород.

Просадочные деформации  связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Набухание пород  связано с развитием на рассматриваемой территории глинистых пород в верхней части геологического разреза. При водонасыщении этих пород  возможно увеличение  их объёма, что может быть причиной деформации сооружений.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатации инженерных сооружений.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные развитием таких процессов, как подтопление и заболачивание, эрозия, оползни, просадки, мерзлотные явления, территории Зареченского сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат на инженерную  подготовку территории.

Территория поймы р. Бирюса и её притоков, затапливаемые паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Зареченское муниципальное образование приурочено к землям Тайшетского лесничества, к Юртинскому участковому лесничеству.

Юртинское участковое лесничество в пределах Зареченского поселения включает леса Новониколаевской дачи, общей площадью 28243 га, Юртинской дачи – 14406 га и  технического участка № 6, колхоза им. Ленина, площадью 4358.

Общая площадь лесов Тайшетского лесничества равна  1824,791 тыс. га

Лесосырьевые ресурсы всего Тайшетского района составляют 454,6 млн. м3, 74,9 % этого объёма приходится на ценные хвойные породы.

По этому показателю район относится к наиболее многолесным районам Иркутской области.

Лесистость Тайшетского района, по состоянию на 01.01.2010 г., составила 90,5%.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Тайшетского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

К защитным относятся полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог объектов общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской федерации, зелёные зоны, лесопарковые зоны.

Площадь этих лесов в пределах Тайшетского лесничества составляет около 445 тыс. га.

К этой же категории относятся ценные леса, включающие

- орехово-промысловые зоны,

- запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов,

- нерестоохранные полосы лесов.

На долю ценных лесов приходится 145,5 тыс. га.

Площадь, занятая эксплуатационными лесами примерно равна 1379,8 тыс. га.

В соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть следующих видов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка  и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства.

Следует заметить, что при площади охотничьих угодий в 2452, тыс. га Тайшетский район традиционно, до определённого времени, относился к числу охотопромысловых. В настоящее время потенциал охотничьих ресурсов  в значительной мере утрачен в связи с интенсивными промышленными рубками леса.

Лесной фонд, находящийся на территории Тайшетского района характеризуется высокой степенью пожарной опасности. Средний класс  пожарной опасности лесного фонда равен 2,7. На территории 99% площадей лесного фонда лесные пожары могут возникать практически в течение всего пожароопасного сезона, особенно в период пожарных максимумов.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

- многоцелевое неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах; воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе технической политики, использования достижений науки, техники и передового опыта;

- сохранения биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

На территории лесничеств производится лесовосстановление, что является важнейшим мероприятием, выполняемым лесхозами и арендаторами лесных участков. Для этого в районе имеется 5 лесных питомников, общей площадью 15 га. В этих питомниках ежегодно выращивается 4 млн. сеянцев сосны.

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1.Земельный фонд

Общая площадь муниципального образования оставляет 25581 га, в том числе сельхозугодий — 7473 га, личных подсобных и приусадебных хозяйств — 140,9 га, прочих — 8032,3 га, вне черты населенных пунктов – 781 га, из которых 549 га пастбища, 92 га — сенокосные угодья, 120 га — пашня, 40 га — прочие.

Таблица 1

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (НА 01.01.2012Г.)

| Общая площадь муниципального образования – всего | 25581,11 |
| --- | --- |
| Предоставленная физическим лицам | 140,9 |
| Во владение, пользование | 72 |
| В аренду | 68,9 |
| Предоставленная юридическим лицам | 79 |
| Земли в черте населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 8032,25 |
| Из них: |  |
| Жилой застройки | 189,9 |
| Общественно-деловой застройки | 4,15 |
| Производственные | 4,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 7473 |
| Земли муниципального образования за чертой населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 17548,86 |

Площадь, отведённая под захоронения – 1,2 га.

4.2. Население, расселение

Численность постоянного населения (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) по состоянию на начало 2012 г.- 538 (на начало 2010 г. – 557 , 2011 - 552) человек.

На территории поселения имеется и сезонно проживающее население.

Уровень смертности превышает уровень рождаемости. Сальдо механического движения преимущественно отрицательное.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области, в 2011 году сальдо механического движения составило – 12 человек.

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЕЛОВЕК

Рисунок 2

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Население с доходами ниже прожиточного минимума составляет  почти половину всего населения.

В состав поселения входят 6 населенных пунктов: село Заречное, д.Троицк, д.Зыряновка, д. Енисейка, пос.ж.д.ст.Туманшет, пос.ж.д.ст.Запань.

Пос. ж.д ст. Туманшет не имеет населения.

Таблица 2

| НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ ЗАРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| --- |
| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Пло-щадь территории, га | Число домо-хозяйств, единиц | Расстояние населен-ного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населен-ном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта |
| с.Заречное | 456 | 83 | 137 | 699 | 28 | 28 | 28 | да |
| д.Троицк | 170 | 58 | 70 | 709 | 38 | 38 | 38 | да |
| п.ж.д.ст.Запань | 79 | 7 | 24 | 698 | 27 | 0 | 27 | да |
| д.Зыряновка | 39 | 85 | 1 | 716 | 45 | 45 | 45 | да |
| д.Енисейка | 39 | 85 | 16 | 693 | 22 | 22 | 22 | да |
| п.ж.д.ст.Туманшет | 0 | н.св. | 0 | 750 | 52 | 0 | 52 | нет |

Все населенные пункты поселения расположены в долине р.Бирюсы.

4.3.Социально-экономическая ситуация

Определяющую роль для муниципального образования играет сельскохозяйственное предприятие ООО «Нива», которое занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции – молоко, мясо, зерно. ООО «Нива» обрабатывает 2593 га. Поголовье крупного рогатого скота – 400 голов.

Это предприятие значительно сократило поголовье скота и  закрыло  ферму  в д.Троицк. Население осталось здесь без работы, выживание идет за счет частных подворий.

Из 6 крестьянско-фермерских хозяйств, прошедших государственную регистрацию, продолжать осуществлять свою деятельность 2 (выращивание зерновых, картофеля, заготовка кормов). Остальные хозяйства, оставаясь зарегистрированными, временно прекратили  свою деятельность.

ООО «Нива» производит 1/3 сельскохозяйственной продукции поселения, четвертую часть производят личные подсобные хозяйства.

На территории МО расположено Абаканское отделение РЖД, структурное подразделение ОАО «РЖД» Красноярской ж/д.

На территории МО имеется 3 магазина: «Вояж» в д.Троицк; «Мираж» и  «Удача» в с.Заречное.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Жилищный фонд поселения составляет 7,8 тыс. кв. м, 78% жилищного фонда поселения приходится на индивидуальную застройку.

Большинство муниципальных жилых домов нуждается в ремонте. Степень износа муниципального жилого фонда 80%.  Жилой фонд не благоустроенный.

Среднедушевая обеспеченность общей площадью жилищ составляет 14,5 кв.м.

Таблица 2

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Показатели | 01.01.2012 |
| --- | --- |
| Площадь жилищного фонда – всего, тыс.кв.м. | 7,8 |
| в том числе: |  |
| муниципальная | 1,2 |
| частная | 6,1 |
| Число жилых квартир (домов) – всего, единиц | 254 |
| в том числе: |  |
| муниципальных | 10 |
| Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше 65% - деревянных и прочих | 1,2 |

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области,  в Зареченском муниципальном образовании за последние 4 года было введено 337,2 кв. м жилья-  285 кв. м в 2008 году и 52,2 кв. м. в 2009 году.

Социальная инфраструктура территории представлена следующими объектами:

  - средняя общеобразовательная школа, с.Заречное;

  - школа-интернат, с.Заречное;

  - детский сад на 30 мест, с.Заречное;

  - 2 ФАПа, с.Заречное, д.Троицк;

  - СДК,c.Заречное,

  - сельский клуб, д.Троицк,;

  - библиотека, с.Заречное.

Начальная общеобразовательная школа в д. Троицк закрыта. Организован подвоз учащихся к Зареченской базовой школе.

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях в Зареченском сельском поселении на 2010 год составляет 70 человек.

Численность детей в детских дошкольных учреждениях – 17 человек.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и  требует обновления.

Бытовые услуги населению не предоставляются, т.к. нет помещения и специалистов, тем не менее, бытовые услуги населению территории   организованы выездами мобильной службы отделения социальной защиты населения – это розничная торговля по социальным ценам, парикмахер, так же пригашаются к сотрудничеству индивидуальные предприниматели города Тайшета для оказания услуг населению.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Потенциал транспортно-географического положения, наличие земельных, в т. ч. сельскохозяйственных ресурсов, благоприятная основа для дальнейшего развития поселения

Однако осложняющими условиями являются: низкий производственный потенциал,  недостаток квалифицированных кадров, их старение, высокий износ объектов инженерной инфраструктуры и ее низкий уровень развития, некачественный дорожный фонд, отсутствие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и заготовительных организаций.

Возможно развитие животноводства, передача в аренду водных объектов для зарыбления, организации рекреационных зон районного значения.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

Однако, с учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально – экономической и демографической ситуации  (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области  и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на проектный срок  и на первую очередь может быть оценена сугубо ориентировочно в 0, 5 тыс. человек.

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района на территории поселения и поселения):

- реконструкция объектов социальной сферы, укрепление материально-технической базы социальных объектов;

- строительство стадиона или спортивной площадки;

- организация сбыта сельскохозяйственной продукции;

- ремонт моста в районе д. Троицк;

- строительство и ремонт дорог между населенными пунктами;

- усовершенствование (отсыпка щебнем и асфальтирование, пр.) улично-дорожной сети, организация уличного освещения;

- организация сбора и вывоза ТБО;

- строительство полигона ТБО.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Зареченского муниципального образования является создание благоприятных градостроительных условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Зареченского сельского поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественного центра;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории, с определением территориальной емкости каждой из функциональных зон (параметры функциональных зон).

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Зареченского муниципального образования.

# 6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема наличия территорий, попадающих в зону возможного затопления паводком

Значительная часть территории с. Троицк и п. ж/д ст. Запань, а также часть земель сельскохозяйственного назначения попадает в зону возможного затопления территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

В связи свыше сказанным, необходимо  переселить часть населения этих населенных пунктов на другие территории с созданием жилого фонда и соответствующей инфраструктуры.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

В границах с. Заречное, д. Енисейка значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем, Зареченского поселения, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории МО Зареченское занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:

- невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его территории;

- отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития населенных пунктов.

6.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась характерная для этого поселения линейная планировочная структура, тесно увязанная с р. Бирюсой, протекающей на восточной границе поселения.

Такой вид планировочной структуры имеет положительные стороны, т.к. все 6 населенных пунктов привязаны к одной дороге и реке, не разбросаны по территории поселения.

Большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Планировочная структура поселения является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра Зареченского поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 6 населенных пунктов, железная дорога «Абакан-Иркутск», автомобильные дороги местного значения:

М-53 Байкал» – Заречное» и «Заречное – Зыряновка», являющиеся главными транспортными осями поселения (в тоже время – второстепенными транспортно-планировочными осями планировочной структуры Тайшетского района), и река Бирюса.

Река Бирюса является исторической осью расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-рекреационной оси опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является с. Заречное, к входящее в систему планировочных центров Тайшетского района и являющееся второстепенным планировочным подцентром планировочной структуры Тайшетского района.

В селе расположен набор основных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является деревня Троицк, второй по численности населения и по значимости населенный пунктом поселения. Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерная инфраструктура, в связи с чем,  необходимо их дальнейшее  развитие.

Населенные пункты пос. ж/д ст. Запань, д. Енисейка являются второстепенными элементами планировочного каркаса поселения.

В населенных пунктах д. Зыряновка и п. ж/д ст. Туманшет небольшая численность населения.

Планировочная структура муниципального образования «Зареченское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой, позволяющей сохранить  взаимосвязи между основными ее элементами в процессе территориального развития и пространственной интеграции ее в структуру Тайшетского района.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 6 населенных пунктов,  железная дорога, автомобильные дороги и река Бирюса.

В качестве основных транспортно-планировочных осей Генеральным планом рассматриваются железная дорога «Абакан-Иркутск»,  автомобильные дороги «М-53 «Байкал» – Заречное», «Заречное – Зыряновка».

Второстепенная планировочная ось Генеральным планом формируется вдоль р. Бирюса, как ландшафтно-природная ось.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Зареченского сельского поселения, Генеральным планом  предлагается село Заречное.

Второстепенным планировочным центром, организующим южную часть территории поселения,  Генеральным планом предлагается д. Троицк, расположенная  на юге поселения,  на р. Бирюса.

Второстепенными планировочными подцентрами планировочной структуры можно считать  населенные пункты д. Запань и  д. Енисейка.

Территорию д. Зыряновка и п. ж\д.ст. Туманшет в перспективе, возможно, использовать в качестве рекреационной территории (дачное строительство) и развития подсобных хозяйств.

Новое строительство размещается в пределах проектируемой границы           с. Зареченское.

Планировочная структура с. Заречное

Планировочная структура села формируется для обеспечения компактного размещения и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время линейная планировочная структура с. Заречное в целом сформирована. Основу планировочной структуры села составляют два жилых образования, отделенные друг от друга главной улицей, являющейся дорогой «Венгерка – М-53 «Байкал». Оба жилых образования имеют подъезды со стороны автодороги, а также связаны между собой внутрипоселковыми дорогами.

Главный планировочный центр села – его общественно-деловой центр - расположен в центральной части населенного пункта, в его состав входят такие объекты, как: здание администрации, отделение связи,  дом культуры, банк и другие важные объекты общественно-делового назначения.

Главную планировочную ось поселка составляет улица, являющаяся дорогой «Венгерка – Бирюсинск».

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с.Заречное с небольшими реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села Заречное в проектных границах в составе двух планировочных районов – Северного и Южного.

Архитектурно-планировочное решение территорий планировочных районов образует единую композицию со сложившейся структурой застройки села.

В состав планировочных районов входит селитебная территория, связанная с общественным центром села улицами для автомобильного и автобусного сообщения и системой зеленых насаждений общественного пользования.

1. Северный планировочный район Генеральным планом формируется на базе основной селитебной территории, включающей в себя небольшую общественно-деловую зону (здания  администрации, магазинов, дом культуры).

Район включат в себя территорию садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом предлагается формирование в этом планировочном районе одного участка усадебной застройки (индивидуальной и многоквартирной), на востоке села.

2. Южный планировочный район Генеральным планом формируется на основе селитебной территории, включающей в себя основную общественно-деловую зону (здания школы, детского сада, интерната, магазинов, ФАПа).

Генеральным планом предлагается включение в состав Южного планировочного района территории производственного назначения, (с расположенным на ней объектом промышленности - предприятия лесозаготовки и лесопереработки), находящейся за границей населенного пункта, к юго-востоку от нее.

Развитие планировочного центра села Зареченское

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре села, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

Генеральным планом предлагается формирование второстепенного планировочного подцентра (зоны общественно-деловой активности) на севере  территории.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте планировки с. Заречное» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр села.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Предложенная Генеральным планом Зареченского сельского поселения архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- совершенствование планировочной структуры;

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования  общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  протока Старица.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное расширение с. Заречное за счет территорий новой жилой застройки на окраинах села.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить инженерно-транспортной инфраструктурой.

Планировочная структура с. Троицк, с. Зыряновка, д. Енисейка п. ж/д ст. Туманшет, Запань

Планировочная структура Троицка расчленена озером Травяное, жилая территория расположена между основной автодорогой и р. Бирюсой. Основная селитебная территория расположена в южной части населенного пункта. Генеральным планом предусматривается развитие общественно-деловой зоны.

Планировочная структура п. ж/д ст. Запань компактная, селитебная территория привязана к железной дороге.

Планировочная структура д. Енисейка компактная, селитебная территория привязана к основной автодороге и р. Бирюсе.

Населенные пункты с. Зыряновка и п. ж/д ст. Туманшет малочисленны, в них отмечается ежегодная утрата населения, они используется в качестве места сезонного проживания. Генеральным планом не предусмотрено каких-либо значимых мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры данных населенных пунктов.

6.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории,  обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальная и малоэтажная многоквартирная). Жилые зоны выявлены во всех 6 населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, культового назначения, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в населенных пунктах с. Заречное,              д. Енисейка, д. Троицк, с неполным набором объектов социально-бытового назначения.

Населенные пункты д. Зыряновка и п. ж/д ст. Туманшет в связи с небольшой численностью населения, объектов социально-бытовой инфраструктуры не имеют.

Предлагается развитие общественно-деловой зоны в д. Троицк, с размещением здесь объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного пользования.

Формирование общественно-делового центра предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Основу производственной деятельности Зареченского муниципального образования составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Производственно-коммунальная территория расположена за пределами границы с. Заречное, к юго-востоку от нее. Здесь располагались предприятия по лесозаготовке и лесопереработке, а также коммунально-складские объекты населенного пункта.

Кроме того, территории коммунально-складского назначения выявлены в           д. Троицк, с. Заречное, д. Енисейка.

Генеральным планом предлагается включение территории производственного использования в  проектируемую границу села Заречное.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Зона сельскохозяйственного использования выявлена во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается  развитие территорий предназначенных для размещения садовых участков внутри с.Заречное.

В перспективе в остальных населенных пунктах поселения не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития территорий подсобных хозяйств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны МО Зареченское  входят озелененные территории общего пользования,  леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов,  скотомогильников. Зона специального назначения выявлена к югу от                             с. Зыряновка, к северу от д. Троицк, на востоке д. Енисейка в виде территории кладбищ. В центре поселения, между д. Троицк и п.ж\д. ст. Запань выявлена территория свалки.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды»)

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны от промышленных, животноводческих и коммунальных объектов в с. Заречное;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности в с. Троицк и п. ж/д ст. Запань.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

Функциональное зонирование территории  села Заречное

В границе села Заречное устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Размещение усадебной индивидуальной жилой застройки предусмотрено в восточной части Северного планировочного района и центре Южного планировочного района  на пустующих незастроенных территориях.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь ( 2022 г.) - территория для развития соцкультбыта в общественно-деловом центре.

- на расчетный срок (2032 г.) территория для жилищного строительства (размещение усадебной индивидуальной застройки) на востоке села.

Ориентировочная площадь территории – 2,1 га, из расчета коэф. семейности 2,5  здесь смогут проживать 26 человек.

2. Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре села Заречное на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

Кроме того, ряд объектов предлагается разместить в формируемом общественно-деловом подцентре на севере села Заречное.

Развитие зон общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении

3. Зоны производственного использования

Генеральным планом предлагается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов, а так же мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного влияния производственных объектов на жилую застройку

Генеральным планом предлагается включение территории промышленной зоны в границы села. Существующие производственные объекты, функционирующие в промышленной  зоне с. Заречное, предлагается сохранить на этих же площадках.

Качественное развитие данных территорий предполагается осуществлять за счет следующих мероприятий:

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

- запрет на строительство новых жилых домов на месте ветхих, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий.

4. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

Основу структуры рекреационных территорий с. Заречное формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса.

5. Зона сельскохозяйственного использования

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается расширение и развитие территорий предназначенных для размещения садовых участков внутри с. Заречное.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (в т.ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры) на территории с. Заречное.

7. Зона объектов водного фонда

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

8. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны от промышленных, животноводческих и коммунальных объектов  в с. Заречное;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности в с. Заречное.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

Функциональное зонирование с. Троицк и п. ж/д ст. Запань

Функциональное зонирование территорий этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения с. Троицк и п. ж/д ст. Запань, в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Современное состояние

Муниципальное образование Зареченское сельское поселение расположено в центре Тайшетского района Иркутской области. В состав сельского поселения входит 6 населенных пунктов.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зареченское муниципальное образование |
| с.Заречное | 456 | 83 | 137 | 699 | 28 | 28 | 28 | да/да |
| д.Троицк | 170 | 58 | 70 | 709 | 38 | 38 | 38 | да/да |
| п.ж.д.ст.Запань | 79 | 7 | 24 | 698 | 27 | 0 | 27 | да/да |
| д.Енисейка | 39 | 85 | 16 | 693 | 22 | 22 | 22 | да/да |
| д.Зыряновка | 2 | 85 | 1 | 716 | 45 | 45 | 45 | да/да |
| п.ж.д.ст.Туманшет | 0 | н.св. | 0 | 750 | 52 | 0 | 52 | нет/да |

Транспортно-географическое положение поселения можно считать удовлетворительным – поселение не существенно удалено от крупнейшего транспортного узла района – г. Тайшета, но не имеет альтернативных транспортных связей с другими крупными транспортными узлами.

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным,  железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Протяженность автомобильных дорог по муниципальному образованию составляет 42,46 км гравийного полотна. Удаленность от районного центра составляет 40 км. 28 км дороги, соединяющей населенные  пункты с районным центром, находятся в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта Ямочный ремонт, который проводится ежегодно за счет средств муниципального образования, недостаточен, так как дорога не имеет балансодержателя. В зимний период совместно с мэрией Тайшетского района осуществляется чистка дорог от снега. На территории муниципального образования имеется нерегулируемый переезд. Транспортное пассажирское сообщение отсутствует. Расстояние до ближайшей  железнодорожной станции Запань 3 км.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы поселения и, связывая пространственно разделенные территории, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития  отношений между населенными пунктами.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования;

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов);

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

Основа транспортной системы сельского поселения – автодорога Бирюсинск – Заречное. На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения не представлена.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспортом для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности. При этом дорожная сеть представлена дорогами низших технических категорий (5-ой), находящихся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находиться в транспортной изоляции.

Общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 42,4 км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования – 42,4 км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 0 км;

- протяженность автодорог с щебеночным и гравийным покрытием составляет – 42,4 км.

Количество мостов на территории поселения составляет 2; из них деревянных мостов – 2.

Перспективное развитие территории сельского поселения во многом будет определяться развитием транспортной сети и транспортной инфраструктуры.

Проектные предложения.

На 1-ую очередь:

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах муниципального района, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- Заречное – М-53 «Байкал»;

- Капитальная реконструкция автодороги М-53 «Байкал» (в пределах муниципального района, перевод всех участков в 3 техническую категорию).

Реконструкция автодорог:

- Не требуется.

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- д. Енисейка,

- д. Зыряновка.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского района в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта, проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Заречное).

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием;

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки;

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения Заречное, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (не считая транзитных);

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо создание АГЗС в н. п. Заречное.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 чел.

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций в с. Заречное.

В области развития железнодорожного транспорта предусматривается строительство второго пути на участке Абакан – Тайшет.

В области трубопроводного транспорта возможна газификация населенных пунктов (с числом жителей не менее 150 чел. к расчетному сроку) при условии реализации проекта строительства магистрального газопровода, проходящего через территорию Тайшетского района.

8.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Зареченское муниципальное образование

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Зареченского муниципального образования служат подземные воды. В населенных пунктах муниципального образования системы централизованного водоснабжения отсутствуют.

с. Заречное

Для хозяйственно-питьевых целей населением используются личные артезианские скважины и два общественных шахтных колодца (ул. Ленина д. 87 и ул. Ленина д. 105).

По ул. Молодежная 13-а расположена водонапорная башня, подающая воду на нужды котельной и объектов соцкультбыта. Объекты соцкультбыта оборудованы внутренним водопроводом холодного водоснабжения. Протяженность сетей водопровода 1,2 км.

п. ж/д ст. Запань, д. Троицк, д. Енисейка, д. Зыряновка

Для хозяйственно-питьевых целей населением используются личные артезианские скважины.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие водоподготовки на поселковых водозаборных сооружениях (с. Заречное);

- износ оборудования водозаборных сооружений (с. Заречное).

Проектные предложения

Зареченское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Зареченского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Зареченского муниципального образования, на расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ЗАРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Заречное | 150 | 380 | 57 |
| д.Троицк | 150 | 80 | 12 |
| п. ж/д ст. Запань | 150 | 50 | 8 |
| д. Енисейка | 150 | 20 | 3 |
| Всего по Зареченскому муниципальному образованию | - | 530 | 80 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Зареченское муниципальное образование

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Зареченского муниципального образования.

Принимая во внимание снижение численности населения и полную обеспеченность жилой застройки индивидуальными источниками водоснабжения, строительство централизованного водоснабжения в населенных пунктах не предусматривается.

с. Заречное

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Заречное запланированы следующие мероприятия:

1.	Реконструкция водозабора, обеспечивающего питьевой водой объекты соцкультбыта (замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважине, установка приборов учета расхода и уровня воды на скважине, ремонт и утепление павильона скважины, проведение текущего ремонта водонапорной башни). Реконструкция водопроводных сетей.

2.	Оборудование водозабора установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

- Организация зон ЗСО водозабора в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Ремонт общественных шахтных колодцев. Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса, над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона.

- Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

д. Троицк, п. ж/д ст. Запань, д. Енисейка

Ввиду того, что населенные пункты не имеют перспектив развития, предлагается использовать существующие источники водоснабжения с обязательным контролем качества питьевой воды.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Зареченское муниципальное образование

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории  муниципального образования нет. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Зареченского муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в состав  муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ЗАРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Заречное | 120 | 380 | 46 |
| д.Троицк | 120 | 80 | 10 |
| п. ж/д ст. Запань | 120 | 50 | 6 |
| д. Енисейка | 120 | 20 | 3 |
| Всего по Зареченскому муниципальному образованию | - | 530 | 65 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Зареченское муниципальное образование

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

с. Заречное

На расчетный срок, учитывая снижение численности населения строительство централизованной системы канализации в населенном пункте не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Место утилизации ЖБО предлагается оборудовать на территории свалки ТБО Зареченского муниципального образования.

д. Троицк, п. ж/д ст. Запань, д. Енисейка

Населенные пункты не имеют перспектив развития. ЖБО будут утилизироваться на приусадебных участках. Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Зареченского сельского поселения осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

По территории Зареченского сельского поселения проложены транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением  500 кВ федерального значения, а также ЛЭП 110 кВ.

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центра питания ПС 110 кВ с. Заречное.

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Зареченского сельского поселения генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6/10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Зареченского сельского поселения осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

На территории с. Заречное расположены одна угольная котельная, отапливающая СДК, СОШ, д\сад, резервный вид топлива – дрова, износ оборудования составляет 75%.

Здание администрации и магазины отапливаются автономно электрообогревающими приборами.

Проектные предложения

Основным решением для  обеспечения теплом потребителей Зареченского сельского поселения является реконструкция и модернизация существующих котельных.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть  подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Зареченское муниципальное образование

Для организации сбора и  складирования бытовых отходов и мусора от всех населенных пунктов муниципального образования используется несанкционированная свалка площадью 0,5 га, расположенная в 2-3 км от ст. Запань.

Сбором и организацией вывоза ТБО к месту складирования занимается администрация муниципального образования.

с. Заречное, п. ж/д ст. Запань, д. Троицк, д. Енисейка, д. Зыряновка

Для организации сбора и  складирования бытовых отходов и мусора от всех населенных пунктов муниципального образования используется несанкционированная свалка Зареченского муниципального образования.

Частично отходы не вывозятся, а утилизируются на месте.

Проблемы санитарной очистки муниципального образования:

- территория существующей свалки находится на территории лесного фонда;

- выбор новой территории под полигон ТБО осложнен рельефом местности;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Зареченское муниципальное образование

Объем ТБО от Зареченского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ЗАРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Заречное | 380 | 152 | 91,2 |
| д.Троицк | 80 | 32 | 19,2 |
| п. ж/д ст. Запань | 50 | 20 | 12 |
| д. Енисейка | 20 | 8 | 4,8 |
| Всего по Зареченскому муниципальному образованию | 530 | 212 | 127,2 |

Принимая во внимание сложный рельеф территории муниципального образования, выбор нового места для утилизации ТБО от населенных пунктов муниципального образования представляется затруднительным.

На первую очередь предлагается дальнейшее использование существующей свалки, с обязательным проведением мероприятий ее технического обслуживания, что позволит сократить СЗЗ от объекта, и выводом данной территории из территории лесного фонда.

Все несанкционированные свалки на территории Зареченского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

с. Заречное, п. ж/д ст. Запань, д. Троицк, д. Енисейка

Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование территории существующей свалки Зареченского муниципального образования для утилизации отходов. После получения лицензии свалка получит статус санкционированного полигона ТБО.

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории муниципального образования.

На расчетный срок предлагается осуществить охват населенных пунктов контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

8.6. Связь

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории области. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения поселения в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности территории, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли.

На современном этапе в пределах поселения действует следующие основные виды связи:

- почтовая;

- телефонная (стационарная и мобильная);

- радиосвязь.

Почтовая связь на территории поселения представлена отделением почтовой связи в н. п. Заречное.

Прочие виды связи. В последние годы высокими темпами в районе развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон» и др.

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи.

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения района, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Проведение на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях района рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Системы спутниковой связи должны действовать в следующих населенных пунктах:

- Заречное,

- Троицк.

Для улучшения качества обслуживания населения поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Зареченского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

9.1. Техногенная нагрузка

Техногенная нагрузка на территории поселения распределяется неравномерно. Наибольшую техногенную нагрузку испытывает восточная половина поселения.

Более 50% её площади занимают таёжные леса. Лесами покрыта почти вся западная часть поселения.

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создаёт с. Заречное и несколько более мелких населённых пунктов, со своим жилищно-коммунальным хозяйством (деревни Енисейка, Зыряновка, Троицк, поселки железнодорожных станций Запань и Туманшет), автомобильный и железнодорожный транспорт, нефтепровод, высоковольтные линии, лесозаготовка, свалка твёрдых бытовых отходов, разработка полезных ископаемых, молочно-товарная ферма, два крестьянских фермерских хозяйства  и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение.

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день  преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления эрозионных, мерзлотных  процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр, карьерной разработки полезных ископаемых.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, карьерной разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением бытовых отходов и т. д.

В геологическом  разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из источников водоснабжения) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Зареченского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как средняя.

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области территория Зареченского поселения находится в ареале возможных радиоактивных аномалий радона, урана, радия (более100 мкР/час).

9.3. Состояние атмосферного воздуха

На территории Зареченского сельского поселения отсутствуют какие-либо крупные собственные  источники загрязнения атмосферного воздуха.

Однако на территории Зареченского поселения в его юго-восточной части находятся лигнинные поля от гидролизного завода г. Бирюсинск, источающие «жуткий»  запах

Загрязнителем воздуха в поселении в какой-то мере является  автомобильный транспорт, котельные.

При прохождении транспорта по автомобильным дорогам поселения с асфальтовым покрытием и гравийно-песчаным, кроме вредных выхлопов, возможно запыление территории.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

Запыление атмосферного воздуха отмечается также и при карьерной разработке полезных ископаемых.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории Зареченского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет.

Для р. Бирюса на территории Зареченского поселения характерно трансграничное загрязнение речной воды.

В соответствии со Схемой территориального планирования Иркутской области вода в реке – загрязнённая, индекс загрязнения воды (ИЗВ)  увеличивается до 3.

В контрольном створе, 20,3 км ниже г. Бирюсинск, 4,5 км ниже протоки Озерная, в среднегодовых значениях концентраций наблюдалось превышение нормы по 4 показателям: органических веществ: по ХПК и железу до 1,2; 1,3 ПДК, соответственно, ртути – до 1,4 ПДК, меди – до 2,2 ПДК. Максимальное содержание в воде ртути и фенолов достигало 2 ПДК, меди – 4 ПДК, железа общего – 5,2 ПДК, органические вещества по ХПК и БПК5, азота аммонийного достигали 1,9; 1,2; 1,1 ПДК, соответственно, фосфаты – уровня ПДК. Вода створа оценивалась 3 классом, разряд «а», «загрязненная».

Загрязнителями, видимо, являются предприятия г.г. Тайшет и Бирюсинск, так как загрязнённость р. Бирюса отмечается вниз по течению до р.п. Шиткино.

Возможно, после строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений в гг. Бирюсинск и Тайшет состояние речных вод на этом участке улучшится.

В других реках, притоках р. Бирюса загрязнения не выявлено.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

В водоснабжении местного населения преобладают пресные подземные воды.

Водопользователи отбирают воду из скважин, с глубины 3-4 м.

Анализ подземных вод, используемых для водоснабжения, не производится.

9.5. Состояние почвенного покрова

Почвы Зареченского сельского поселения в некоторой мере  подвержены эрозионным процессам, нарушаются возможными геологическими процессами, заболачиванием.

Нарушение почвенного покрова связано также с разработкой полезных ископаемых, прокладкой транспортных магистралей и т.д.

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к несанкционированным свалкам ТБО, сельскохозяйственным объектам (молочно-товарные фермы), складам ядохимикатов.

Загрязнение почв может также отмечаться вдоль автомобильных и железных дорог.

Земли сельскохозяйственного назначения Зареченского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них, – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате вырубки лесов, перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие  древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективное возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем.

К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов. Не малую роль в этом играет браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу внесены: таёжный гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих в Красную книгу России включены: прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в реках является осётр.

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов

На территории Зареченского поселения отсутствуют свалки бытовых отходов, отвечающие всем санитарным требованиям.

В Зареченском сельском поселении функционируют  молочно-товарная ферма, крестьянско-фермерские хозяйства,  а скотомогильник не создан.

В поселении не организована система сбора мусора и твёрдых бытовых отходов. Территория захламляется несанкционированными свалками.

На территории поселения отсутствует система канализации.

Проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Зареченского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные  полосы лесов вдоль железнодорожных путей;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов;

- горные отводы.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки выделены нерестоохранные полосы лесов.

Ширина этих зон в пределах Зареченского    поселения невелика, едва достигает 500 м. Эти зоны на рассматриваемой территории не имеют сплошного распространения.

Нерестоохранные зоны лесов защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В них запрещается проведение рубок главного пользования.

На местность эти зоны не вынесены, и население о них ничего не знает.

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей

Вдоль железной дороги, проходящей по Зареченскому поселению, Схемой территориального планирования Иркутской области выделены защитные лесные полосы, шириной 0,2-0,5 км.

Эти полосы выделены для защиты территории от загрязнения, обусловленного железнодорожным  транспортом.

Защитные лесные полосы вдоль железной дороги, проходящей по Зареченскому сельскому поселению, имеются не повсеместно.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Зареченском поселении установлены водоохранные зоны для р. Бирюса, протяжённость которой свыше 50 км, и для её притоков, протяжённостью до 10 км и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим водоохранных зон на территории Зареченского поселения, в основном, выполняется.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

На территории Зареченского поселения водоснабжение индивидуальное, поэтому население самостоятельно должно заботиться о состоянии своих источников водоснабжения, должно содержать их в надлежащем порядке, а примыкающую к ним территорию в чистоте. Необходимо постоянно следить за сохранением постоянства природного состава воды устраняя и предупреждая возможности ее загрязнения.

На территории Зареченского поселения не всегда соблюдаются  требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Зареченского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с асфальтовым и гравийно-песчаным покрытием, а также железной дорогой.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II  технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где имеются дороги разной технической категории должны  быть установлены придорожные  полосы, шириной от   25 до 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, устанавливаются санитарные разрывы.

Рекомендуемые минимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом категории и диаметра трубопроводов.

Величина санитарного разрыва выбирается в зависимости от диаметра трубопровода в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны магистральных нефтепроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) вдоль трасс трубопроводов,  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств рекомендуется установить следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

На территории поселения промышленных объектов нет.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной  1000 м для скотомогильников – 1000 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и   поголовья скота по СанПиН .1/2.1.1.1200-03.

Следует отметить, что на территории поселения имеется несколько кладбищ, и одно из них, в нарушение существующего законодательства, находится в пределах водоохранной зоны р. Бирюса, затапливаемой паводком (д. Троицк).

Во избежание ущерба природе, а, следовательно, и человеку следует на рассматриваемой территории провести специальные изыскания и найти другое более подходящее место для названного объекта.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На территории поселения имеется 4 месторождения глин, для которых выделены горные отводы.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы.

Техногенная нагрузка на территории поселения распределяется неравномерно. Наибольшую техногенную нагрузку испытывает восточная половина поселения.

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создаёт с. Заречное и несколько более мелких населённых пунктов со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный и железнодорожный транспорт, нефтепровод, высоковольтные линии, лесозаготовка, свалка твёрдых бытовых отходов, разработка полезных ископаемых, молочно-товарная ферма и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Зареченского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как средняя.

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области территория Зареченского поселения находится в ареале возможных радиоактивных аномалий радона, урана, радия (более100 мкР/час).

Состояние атмосферного воздуха в Зареченском сельском поселении с трудом можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории находятся лигнинные поля гидролизного завода, источающие очень плохой запах.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет.

Для р. Бирюса, характерно трансграничное загрязнение речной воды.

В общем, вода в р. Бирюса на территории поселения является загрязнённой. Индекс загрязнения воды (ИЗВ) изменяется от 2 до 3.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

В водоснабжении местного населения  преобладают пресные подземные  воды. Анализ их химического и бактериологического состава регулярно не проводится.

Земли сельскохозяйственного назначения Зареченского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция – к экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

На территории поселения нет санкционированных свалок, но часто возникают несанкционированные.

На территории поселения есть молочно-товарная ферма, крестьянские хозяйства, но нет скотомогильника.

Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с лесными пожарами.

Существует риск возгорания лигнина, что может быть причиной тяжёлых отравлений населения.

В поселения существует угроза периодического затопления его населённых пунктов и территории паводковыми водами.

На территории поселения отсутствует канализация.

На территории поселения нет ливневой канализации.

В муниципальном образовании существует проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов, связанная с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

Регламент зон особого использования на территории Зареченского муниципального образования соблюдается частично.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Зареченского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- создать санкционированную свалку и скотомогильник, отвечающих всем санитарным требованиям;

- рекультивировать лигнинные поля, отравляющие воздух, почву и подземные воды;

- организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать места по утилизации твёрдых бытовых отходов;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной  раздельной  системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории сёл на очистные сооружения;

- провести мероприятия по укреплению берегов р. Бирюса и дорожного полотна вдоль р. Бирюса, а также по предотвращению затопления паводковыми водами,  в том числе, ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях;

- повысить безопасность территории, связанную с лесными пожарами, обеспечив поселение всем необходимым инвентарём, и сигнализацией;

# произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- создать, там, где они отсутствуют, защитные лесные полосы вдоль транспортных магистралей;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

- совершенствовать систему контроля над состоянием окружающей природной среды;

- постоянно проводить мероприятия по организации экологического обучения и воспитания населения.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  объектов археологического наследия и объектов относящихся к памятникам истории и архитектуры в настоящее время нет.

Проектом предлагаются следующие мероприятия, связанные с выявлением объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г. Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса иркутской области На период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламентТерриториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Перебург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года).;

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией  Зареченского муниципального образования;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы материалы программы комплексного социально-экономического развития Зареченского муниципального образования до 2015 года;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории Зареченского муниципального образования;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО, предоставленные администрацией Зареченского муниципального образования.

# Footnotes

По данным паспорта Зареченского муниципального образования

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития  образования Зареченского муниципального  на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"